ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 3/2011

Региональный центр системы

государственного экологического контроля и мониторинга

по хранению и уничтожению химического оружия

по Удмуртской Республике (РЦ СГЭК и М по УР)

Информация

об экологическом состоянии природной среды при хранении и уничтожении ХО

на 1208 объекте УХО в п.Кизнер и 1203 объекте УХО г. Камбарка за март 2011г.

по данным лабораторий объекта, регионального центра,

основного водозабора города  и Удмуртского ЦГМС

Воздушная среда

В марте 2011г. в Камбарском районе преобладали ветра переменного направления, которые наблюдались 13 дней (42%); 9 дней  (29%) наблюдался ветер юго-западного направления, 8 дней (26%) – юго-восточного и 1 день (3%) – северо-восточного  направлений.  Ветер  в  направлении  г. Камбарка со стороны  объекта  по УХО (в секторе от  80° до 130°, т.е. северо-восточный, восточный и юго-восточный) наблюдался 17 дней (55%). В противоположном направлении (в направлении объекта УХО со стороны г.Камбарка, т.е. южный, юго-западный и западный) – 9 дней (29%).

Максимальная скорость ветра была 5 марта и составила 6,6 м/с; 8 дней в марте месяце (1,2,3,7,8, 10,14 и17 числа) наблюдался полный штиль (0,0 м/с). Средняя скорость ветра была на уровне 0,9÷3,4 м/с.

Вертикальная устойчивость атмосферы за отчетный период характеризовалась преимущественно изотермическими процессами, которые наблюдались в течение 23 дней (74%). Инверсия наблюдалась 3 дня (16%). Конвекционные процессы в течение месяца зафиксированы 5 раз – 5,6 и 24, 25, 26 марта (10%).

Март месяц характеризовался переменной погодой: первые дни температура атмосферного воздуха  была  на  уровне  -11,3÷-27,9 0С, начиная с 16 марта существенное потепление  до  -2,6÷+2,1 0С; в конце месяца - вновь понижение температуры до -10,2÷-0,8 0С, обильные осадки в виде снега.

Количество выпавших в виде снега осадков в марте было выше нормы для данного времени года.

Превышений установленных нормативов содержания контролируемых показателей общепромышленного загрязнения в атмосферном воздухе в марте 2011г. зарегистрировано не было.

Районы расположения объектов по ХХО и УХО на территории УР находятся в зоне ультрафиолетового комфорта, где недостаток ультрафиолетовых лучей отмечается только в течение 2-х месяцев (с середины ноября  до середы января). За год отмечается примерно 1840 часов солнечного сияния. Способность разложения в атмосфере вредных примесей под воздействием ультрафиолетовой радиации оценена как благоприятная. Число часов солнечного сияния в марте 2011 г.  составило около 367 ч. 06 мин. (при условии, что освещенность земной поверхности прямыми лучами солнца, не закрытого плотными облаками, продолжалась в течение всего светового дня).

Вывод. Большую часть периода наблюдений природно-климатические условия (ветер, температура, вертикальная устойчивость атмосферы, осадки) способствовали  нормальному рассеиванию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Превышений ПДК по специфическим загрязнителям  (люизит, мышьяк, бензапирен, свинец) не зафиксировано.

Водная среда

Лабораторией основного водозабора г. Камбарка проводится отбор и анализ проб воды из пруда (источника водоснабжения) и очищенной воды (из резервуара чистой воды) и их анализ. В марте 2011 г. в прудовой воде были зарегистрированы превышения установленных СанПиН 2.1.4.1074-01 нормативов цветности и окисляемости перманганатной (в 1,2 раза); кроме этого, вода не соответствовала установленным ПДКрх (предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества для водоемов рыбохозяйственного назначения) по содержанию железа общего (в 1,3 раза) и марганца (1,4 раза). В незначительном количестве в ней были обнаружены споры сульфидредуцирующих клостридий и термотолерантные колиформные бактерии. Пробы очищенной воды соответствовали нормативным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по всем контролируемым показателям.

Бактериологический анализ 56 проб показал, что требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 не соответствовали все 14 проб воды (100%), отобранных в марте из пруда. Все пробы из резервуара чистой воды, контактного осветлителя, сборного кармана и водозаборных колонок соответствовали нормативным требованиям.

Качество питьевой воды хорошее.

По данным  лаборатории ГКОС г. Камбарка содержание мышьяка в пробах, отобранных из пруда и воды очищенной (из резервуара чистой воды), в марте месяце, было значительно ниже установленных нормативов.

За отчетный месяц объем сточных вод, сбрасываемых в р. Кама с очистных сооружений, составил 23 560 м3.

Данные центральной экоаналитической лаборатории РЦСГЭКиМ по УР

Объект  1203 г.Камбарка:

В марте 2011г. в рамках государственного экологического контроля и мониторинга (ГЭКиМ) объекта 1203 УХО г. Камбарка отобрана 61 проба (в том числе: 13 проб атмосферного воздуха и 5 проб снежного покрова промзоны объекта; 32 пробы атмосферного воздуха, 10 проб воды природной подземной и 1 проба снежного покрова с территории СЗМ и ЗЗМ). Выполнен КХА отобранных проб (всего 283 компонентоопределений).

Превышений ПДК (ОБУВ) по специфическим и общепромышленным загрязняющим веществам, проверенным согласно порядка и перечня показателей мониторинга, не зафиксировано.

Объект 1208 п.Кизнер:

В марте 2011г. в рамках государственного экологического контроля и мониторинга (ГЭКиМ) строящегося объекта 1208 УХО п. Кизнер отобрано 89 проб (в том числе: 72 пробы атмосферного воздуха, 12 проб снежного покрова и 5 проб воды природной подземной в ЗЗМ объекта) и выполнено 484 компонентоопределений.

Анализ проб воды природной подземной выявил превышения содержания меди в точках №1, №5, №139, №369, №821; кратность превышения установленного норматива составила от 3,5 до 6,9 раз. Следует отметить, что содержание данного металла не зависит от работы объекта по ХХО и его повышенное содержание в исследуемой среде является характерным для данного района.

Данные лаборатории биомониторинга и биотестирования РЦСГЭКиМ по УР

Лабораторией  в марте  2011 г.   в   рамках   проведения   ГЭКиМ  объектов   по  ХУХО  в  г. Камбарке и п. Кизнер протестировано 37 проб, в том числе: 6 проб снежного покрова и 10 проб воды природной подземной с СЗМ и ЗЗМ объекта 1203 г.Камбарка; с ЗЗМ объекта 1208 п.Кизнер - 16 проб снежного покрова, 5 - воды подземной. Всего было проведено 100 биотестов.

Объект  1203 г.Камбарка:

По результатам биотестирования пробы воды подземной со скважин № 40В и № 40Л оказали острое токсическое действие на бактерии («Эколюм»), а проба со скважины № 40З - умеренно токсическое действие на тест-объект «Chlorella vulgaris». Проба снежного покрова точки контроля № 35 была умеренно токсична по инфузориям («Paramecium caudatum»).

Объект 1208 п.Кизнер:

Пробы воды подземной точек контроля № К1, № К5, № К369 признаны умеренно токсичными по двум тест-объектам - «Chlorella vulgaris» и «Paramecium caudatum».

Все остальные пробы обладали низкой степенью токсичности для тест-объектов или не оказали на них токсического воздействия.

Информационные мероприятия

15 марта 2011 г. – участие руководителя РЦ СГЭКиМ по УР Г.Г. Фризоргера в совещании по вопросам проектирования и строительства  объекта  по  уничтожению химического оружия  в п. Кизнер, проводимом начальником Федерального Управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия В.П. Капашиным (ФУ БХ и УХО). Информационное выступление по результатам совещания Г.Г. Фризоргера прозвучало на радио ГТРК «Удмуртия» в программе «События дня».

Подготовка информационного бюллетеня по заказу Ижевского отделения РЗК по итогам работы РЦ СГЭКиМ по УР на территории Кизнерского района в 2010 г.

Объект 1203 г. Камбарка

В марте 2011г. на объекте проводились  регламентно-профилактические работы и продолжались работы по утилизации твердых и бытовых отходов. После завершения всех этих работ начнутся работы по реабилитации территории объекта 1203 в г. Камбарка.

Объект 1208 п. Кизнер

В настоящее время на территории промышленной зоны объекта 1208 УХО п. Кизнер идет  строительство административно-бытового корпуса, производственных корпусов, газоспасательной станции, пожарного депо, столовой на 300 посадочных мест, прокладываются инженерные сети и коммуникации. Кроме этого, ведется строительство социальных объектов в интересах развития Кизнерского района: газификация п. Кизнер, реконструкция уличного водопровода, благоустройство улиц, началась реконструкция школы № 1, строительство новой школы и поликлинического консультативно-диагностического центра.  Ориентировочная дата пуска первой очереди объекта – I полугодие 2012г.

# Text boxes

Ответы на интересующие вас вопросы по экологическому сопровождению программы уничтожения запасов химического оружия в Удмуртской Республике вы можете получить по телефону или по электронной почте:

Телефон/факс: 8 (3412) 52-81-92

E-mail: GEO@ugc.nivad.ru

Ответственный за выпуск: Г.Г. Фризоргер

Ответы на интересующие вас вопросы по экологическому сопровождению программы уничтожения запасов химического оружия в Удмуртской Республике вы можете получить по телефону или по электронной почте:

Телефон/факс: 8 (3412) 52-81-92

E-mail: GEO@ugc.nivad.ru

Ответственный за выпуск: Г.Г. Фризоргер