ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 4/2011

Региональный центр системы

государственного экологического контроля и мониторинга

по хранению и уничтожению химического оружия

по Удмуртской Республике (РЦ СГЭК и М по УР)

Информация

об экологическом состоянии природной среды при хранении и уничтожении ХО

на 1208 объекте УХО в п.Кизнер и 1203 объекте УХО г. Камбарка за апрель 2011г.

по данным лабораторий объекта, регионального центра,

основного водозабора города  и Удмуртского ЦГМС

Воздушная среда

В апреле 2011г. в Камбарском районе преобладали ветра переменного направления, которые наблюдались 18 дней (60%); 8 дней  (26%) наблюдался ветер юго-западного направления, по 2 дня (по 7%) – юго-восточного и северо-западного  направлений.  Ветер  в  направлении  г. Камбарка со стороны  объекта  по УХО (в секторе от  80° до 130°, т.е. северо-восточный, восточный и юго-восточный) наблюдался 2 дня (7%). В противоположном направлении (в направлении объекта УХО со стороны г.Камбарка, т.е. южный, юго-западный и западный) – 8 дней (26%).

Максимальная скорость ветра была 19 и 20 апреля и составила  6,6 м/с;  полный  штиль  (0,0 м/с) наблюдался 21 апреля. Средняя скорость ветра была на уровне  1,1÷3,5 м/с.

Вертикальная устойчивость атмосферы за отчетный период характеризовалась преимущественно изотермическими процессами, которые наблюдались в течение 16 дней (53%). Инверсия наблюдалась 8 дней (27%). Конвекционные процессы в течение месяца зафиксированы 6 раз – с 8 по 10 и 14,15,19 апреля (20%).

В апреле наблюдалось постепенное потепление. Если в начале месяца температура атмосферного воздуха держалась на уровне -8,1÷+0,3 0С, то в конце месяца она составила +0,8÷+15,8 0С. Максимальная температура месяца была зарегистрирована 28 апреля и составила +18,5 0С, минимальная была зарегистрирована 2 апреля и составила -9,8 0С.

Количество выпавших в виде снега и дождя осадков в апреле было на уровне нормы для данного времени года.

Превышений установленных нормативов содержания контролируемых показателей общепромышленного загрязнения в атмосферном воздухе в апреле 2011г. зарегистрировано не было.

Районы расположения объектов по ХХО и УХО на территории УР находятся в зоне ультрафиолетового комфорта, где недостаток ультрафиолетовых лучей отмечается только в течение 2-х месяцев (с середины ноября  до середы января). За год отмечается примерно 1840 часов солнечного сияния. Способность разложения в атмосфере вредных примесей под воздействием ультрафиолетовой радиации оценена как благоприятная. Число часов солнечного сияния в апреле 2011 г.  составило около 425 ч. 10 мин. (при условии, что освещенность земной поверхности прямыми лучами солнца, не закрытого плотными облаками, продолжалась в течение всего светового дня).

Вывод. Большую часть периода наблюдений природно-климатические условия (ветер, температура, вертикальная устойчивость атмосферы, осадки) способствовали  нормальному рассеиванию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Превышений ПДК по специфическим загрязнителям  (люизит, мышьяк, бензапирен, свинец) не зафиксировано.

Водная среда

Лабораторией основного водозабора г. Камбарка проводится отбор и анализ проб воды из пруда (источника водоснабжения) и очищенной воды (из резервуара чистой воды) и их анализ. В апреле 2011 г. в прудовой воде были зарегистрированы превышения установленных СанПиН 2.1.4.1074-01 нормативов цветности и мутности; кроме этого, вода не соответствовала установленным ПДКрх (предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества для водоемов рыбохозяйственного назначения) по содержанию железа общего (в 2,4 раза) и марганца (1,4 раза). В незначительном количестве в ней были обнаружены споры сульфидредуцирующих клостридий и общие колиформные бактерии. Пробы очищенной воды не соответствовали  нормативным  требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01 по содержанию марганца, концентрация которого незначительно превысила нормативную и составила  1,4ПДК.

Бактериологический анализ 68 проб показал, что требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 не соответствовали все 12 проб воды (100%), отобранных в апреле из пруда. Все пробы из резервуара чистой воды, контактного осветлителя, сборного кармана и водозаборных колонок соответствовали нормативным требованиям.

Качество питьевой воды хорошее.

По данным  лаборатории ГКОС г. Камбарка содержание мышьяка в пробах, отобранных из пруда и воды очищенной (из резервуара чистой воды), в апреле месяце, было значительно ниже установленных нормативов.

За отчетный месяц объем сточных вод, сбрасываемых в р. Кама с очистных сооружений, составил 28 179 м3.

Данные центральной экоаналитической лаборатории РЦСГЭКиМ по УР

Объект  1203 г.Камбарка:

В апреле 2011г. выездов г. Камбарка по экоаналитическому обеспечению государственного экологического контроля и мониторинга (ГЭКиМ) объекта 1203 УХО не было.

Объект 1208 п.Кизнер:

В апреле 2011г. в рамках государственного экологического контроля и мониторинга (ГЭКиМ) строящегося объекта 1208 УХО п. Кизнер осуществлено 2 выезда и отобрано 92 пробы (в том числе: 72 пробы атмосферного воздуха, 15 проб снежного покрова и 5 проб воды природной подземной в ЗЗМ объекта), и выполнено 553 компонентоопределений.

Анализ проб воды природной подземной выявил превышения  содержания меди в точках № 1, № 5, № 369, № 821; кратность превышения установленного норматива составила от 2,0 до 4,2 раз. Следует отметить, что содержание данного металла не зависит от работы объекта по ХХО и его повышенное содержание в исследуемой среде является характерным для данного района.

Данные лаборатории биомониторинга и биотестирования РЦСГЭКиМ по УР

Объект  1203 г.Камбарка:

В апреле 2011г. в рамках проведения ГЭКиМ объекта 1203 УХО  г. Камбарка выездов для отбора проб не было. Биотестирование не проводилось.

Объект 1208 п.Кизнер:

В апреле 2011г. с территории ЗЗМ объекта 1208 п. Кизнер протестировано 20 проб, в том числе: 15 проб снежного покрова и 5 проб воды природной подземной. Всего было проведено 47 биотестов.

По результатам биотестирования пробы воды подземной точек контроля № К139 и №К821 оказали острое токсическое действие на бактерии («Эколюм»), а проба точки контроля № К1 - токсическое действие на тест-объект «Chlorella vulgaris».

Все остальные пробы обладали низкой степенью токсичности для тест-объектов или не оказали на них токсического воздействия.

Информационные мероприятия

В рамках информационного сопровождения работ в системе ГЭКиМ объектов по ХХО и УХО в УР совместно с Ижевским отделением РЗК проведен семинар с учителями общеобразовательных заведений г. Ижевск на тему: «Экологическое состояние природной среды в районах хранения и уничтожения химического оружия УР». Кроме этого, по заказу Ижевского отделения РЗК выпущен информационный бюллетень «Особенности государственного экологического мониторинга окружающей среды в зоне влияния объекта по уничтожению химического оружия п. Кизнер Удмуртской Республики»

Подготовлен материал для публикации главы «Обеспечение экологической безопасности при хранении и уничтожении химического оружия» в ежегодном государственном докладе «О состоянии окружающей природной среды Удмуртской Республики».

29 апреля 2011 г. – участие руководителя РЦ СГЭКиМ по УР Г.Г. Фризоргера в совещании по итогам работы территориальных органов Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу в I квартале 2011 г. и задачах на II квартал 2011 г. Информационное выступление о результатах экологических исследования особо опасных районов УР (объекты ХУХО на территории УР).

Объект 1203 г. Камбарка

В апреле 2011г. на объекте проводились  регламентно-профилактические работы и продолжались работы по утилизации конденсатных вод, твердых и бытовых отходов.

Всего за время работы объекта 1203 в г.Камбарка подвергся детоксикации  весь хранившийся на нем люизит (6 349 000 кг),  получено 10 679 366 кг сухих солей  в  гранулах. В поселок Горный Саратовской области за весь период отправлены все 10 679 366 кг (или 237 вагон) сухих солей в гранулах.

Объект 1208 п. Кизнер

В настоящее время промышленная зона будущего объекта 1208 УХО п. Кизнер находится в стадии строительства. Ориентировочная дата пуска первой очереди объекта – I полугодие 2012г.

# Text boxes

Ответы на интересующие вас вопросы по экологическому сопровождению программы уничтожения запасов химического оружия в Удмуртской Республике вы можете получить по телефону или по электронной почте:

Телефон/факс: 8 (3412) 52-81-92

E-mail: GEO@ugc.nivad.ru

Ответственный за выпуск: Г.Г. Фризоргер

Ответы на интересующие вас вопросы по экологическому сопровождению программы уничтожения запасов химического оружия в Удмуртской Республике вы можете получить по телефону или по электронной почте:

Телефон/факс: 8 (3412) 52-81-92

E-mail: GEO@ugc.nivad.ru

Ответственный за выпуск: Г.Г. Фризоргер