ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 5/2011

Региональный центр системы

государственного экологического контроля и мониторинга

по хранению и уничтожению химического оружия

по Удмуртской Республике (РЦ СГЭК и М по УР)

Информация

об экологическом состоянии природной среды при хранении и уничтожении ХО

на 1208 объекте УХО в п.Кизнер и 1203 объекте УХО г. Камбарка за май 2011г.

по данным лабораторий объекта, регионального центра,

основного водозабора города  и Удмуртского ЦГМС

Воздушная среда

В мае 2011г. в Камбарском районе преобладали ветра переменного направления, которые наблюдались 24 дня (77%); 4 дня  (13%) наблюдался ветер северо-восточного направления, 2 дня (7%) – юго-западного и 1 день (3%) – северо-западного направлений.  Ветер  в  направлении  г.Камбарка со стороны  объекта  по УХО (в секторе от  80° до 130°, т.е. северо-восточный, восточный и юго-восточный) наблюдался 4 дня (13%). В противоположном направлении (в направлении объекта УХО со стороны г.Камбарка, т.е. южный, юго-западный и западный) – 2 дня (7%).

Максимальная скорость ветра была 4 мая и составила  6,7 м/с;  9 дней в мае месяце (8, 9, 12, 15, 22, 25, 28, 29 и 30 числа) наблюдался полный  штиль  (0,0 м/с). Средняя скорость ветра была на уровне  0,7÷3,7 м/с.

Вертикальная устойчивость атмосферы в мае 2011г. характеризовалась преимущественно изотермическими процессами, которые наблюдались в течение 24 дней (77%). Инверсия наблюдалась 7 дней (23%). Конвекционных процессов в атмосфере в течение месяца не наблюдалось.

Май характеризовался достаточно теплой погодой. Температура атмосферного воздуха в ночное время держалась на уровне -0,5÷+12,00С, в дневное – на уровне +12,2÷+24,50С. Количество выпавших в виде дождя осадков в мае было на уровне нормы для данного времени года.

Превышений установленных нормативов содержания контролируемых показателей общепромышленного загрязнения в атмосферном воздухе в мае 2011г. зарегистрировано не было.

Районы расположения объектов по ХХО и УХО на территории УР находятся в зоне ультрафиолетового комфорта, где недостаток ультрафиолетовых лучей отмечается только в течение 2-х месяцев (с середины ноября  до середы января). За год отмечается примерно 1840 часов солнечного сияния. Способность разложения в атмосфере вредных примесей под воздействием ультрафиолетовой радиации оценена как благоприятная. Число часов солнечного сияния в мае 2011 г.  составило около 504 ч. 28 мин. (при условии, что освещенность земной поверхности прямыми лучами солнца, не закрытого плотными облаками, продолжалась в течение всего светового дня).

Вывод.  Большую часть периода наблюдений природно-климатические условия (ветер, температура, вертикальная устойчивость атмосферы, осадки) способствовали  нормальному рассеиванию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Превышений ПДК по специфическим загрязнителям  (люизит, мышьяк, бензапирен, свинец) не зафиксировано.

Водная среда

Лабораторией основного водозабора г. Камбарка проводится отбор и анализ проб воды из пруда (источника водоснабжения) и очищенной воды (из резервуара чистой воды) и их анализ. В мае 2011г. в прудовой воде были зарегистрированы превышения установленных СанПиН 2.1.4.1074-01 нормативов цветности, мутности и окисляемости перманганатной (в 1,7раз); кроме этого, вода не соответствовала установленным ПДКрх (предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества для водоемов рыбохозяйственного назначения) по содержанию железа общего (в 4 раза). В незначительном количестве в ней были обнаружены споры сульфидредуцирующих клостридий. Пробы очищенной воды не соответствовали  нормативным  требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01 по содержанию железа общего, концентрация которого незначительно превысила нормативную и составила  1,1ПДКрх.

Бактериологический анализ 69 проб показал, что требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 не соответствовали все 12 проб воды (100%), отобранных в мае из пруда, и 1 из 4 (25%) – из сборного кармана. Все пробы из резервуара чистой воды, контактного осветлителя и водозаборных колонок соответствовали нормативным требованиям.

Качество питьевой воды удовлетворительное.

По данным  лаборатории ГКОС г. Камбарка содержание мышьяка в пробах, отобранных из пруда и воды очищенной (из резервуара чистой воды), было значительно ниже установленных нормативов.

За отчетный месяц объем сточных вод, сбрасываемых в р. Кама с очистных сооружений, составил 29 419 м3.

Данные центральной экоаналитической лаборатории РЦСГЭКиМ по УР

Объект  1203 г.Камбарка:

В мае 2011г. в рамках государственного экологического контроля и мониторинга (ГЭКиМ) объекта 1203 УХО г. Камбарка отобрано 85 проб (в том числе: 13 проб атмосферного воздуха и 5 проб почвы с территории промзоны объекта; 32 пробы атмосферного воздуха, 16 проб почвы, 10 проб воды природной подземной, 5 проб воды природной поверхностной, из них 2 – вода поверхностная р.Кама 500 м выше и ниже места сброса сточных вод с ГКОС г. Камбарка, 3 пробы донных отложений  и 1 проба сточной воды с территории СЗМ и ЗЗМ). Выполнен КХА отобранных проб (всего 425 компонентоопределений).

Анализ проб воды природной поверхностной выявил повышенное содержание железа общего в контрольных точках пробоотбора №68 (пруд г. Камбарка), №71 (р. Буй) и  №75 (р. Кама), кратность превышений установленного норматива составил 2,28 ПДКрх; 1,7 ПДКрх и 2,73ПДКрх (ПДК и ОБУВ для воды водоемов рыбохозяйственного назначения), соответственно. В контрольной точке №71, кроме этого, зафиксировано превышение установленного норматива по марганцу в 1,1 раз, а в точке №68 – превышение по рН до 1,02ПДКрх.

Объект 1208 п.Кизнер:

В мае 2011г. в рамках государственного экологического контроля и мониторинга (ГЭКиМ) строящегося объекта 1208 УХО п. Кизнер осуществлен 1 выезд и отобрано 85 пробы (в том числе: 72 пробы почвы, 6 проб воды природной поверхностной и 6 проб донных отложений, 1 проба воды сточной), и выполнено 169 компонентоопределений.

Анализ проб воды природной поверхностной выявил превышения по содержанию меди и железа общего в точках пробоотбора № 1, № 9, № 72  на р. Люга и № 11, № 14, № 26 на р. Тыжма; кратности превышения установленных нормативов по данным показателям составили от 2,1 до 4,1 раза.

В контрольной точке № 1, кроме этого, зафиксировано превышение установленного норматива по БПК5 в 1,3ПДКрх и по рН до 1,5 раз.

Данные лаборатории биомониторинга и биотестирования РЦСГЭКиМ по УР

Лабораторией  в мае  2011 г.   в   рамках   проведения   ГЭКиМ  объектов   по  ХУХО  в  г.Камбарке и п.Кизнер протестировано 43 пробы, в том числе: с территории СЗМ и ЗЗМ объекта 1203 г.Камбарка - 10 проб воды подземной; 5 проб воды природной поверхностной, из них 2 – вода поверхностная р.Кама 500 м выше и ниже места сброса сточных вод с ГКОС г. Камбарка; 1 проба воды сточной, 3 пробы донных отложений,  10 проб почвы, а также с территории промзоны объекта 1203 г. Камбарка - 6 проб почвы; с ЗЗМ объекта 1208 п.Кизнер - 6 проб воды природной поверхностной и 1 проба воды сточной. Всего было проведено 136 биотестов, из них: 115 – по объекту 1203 г.Камбарка, 21 – по объекту 1208 п.Кизнер.

Объект  1203 г.Камбарка:

Результаты биотестирования выявили токсическое действие на бактерии («Эколюм») проб воды подземной со скважин № 40А, № 40Б, №40В, №40К, кроме этого пробы точек контроля №40К и №40Ж - умеренно токсичны по инфузориям.

Вода поверхностная р. Кама в 500 м выше и ниже сброса с ГКОС г. Камбарка и в точках контроля №№ 68, 71, 75 оказала умеренно токсическое действие на инфузории («Paramecium caudatum») и токсическое действие на бактерии («Эколюм»). Вода сточная в месте сброса в р.Кама с ГКОС г. Камбарка  признана умеренно токсичной по инфузориям.

Проба почвы промзоны точки контроля № 2 также была умеренно токсична по инфузориям.

Объект 1208 п.Кизнер:

По результатам биотестирования проба воды сточной точки контроля № 25 признана умеренно токсичной по инфузориям («Paramecium caudatum»).

Все остальные пробы обладали низкой степенью токсичности для тест-объектов или не оказали на них токсического воздействия.

Объект 1203 г. Камбарка

В мае 2011г. на объекте проводились  регламентно-профилактические работы и продолжались работы по завершению утилизации конденсатных вод и сжиганию твердых и бытовых отходов производства.

Объект 1208 п. Кизнер

В настоящее время на территории промышленной зоны будущего объекта 1208 УХО п.Кизнер смонтированы основные производственные цеха, здания и сооружения, коммуникационные галереи (эстакады), инженерные сети. Функционируют здания и сооружения, обеспечивающие безопасность и режимность объекта. Продолжается строительство объектов социальной инфраструктуры в интересах развития района. Срок ввода в эксплуатацию всего комплекса объекта перенесен на I квартал 2013 г.

# Text boxes

Ответы на интересующие вас вопросы по экологическому сопровождению программы уничтожения запасов химического оружия в Удмуртской Республике вы можете получить по телефону или по электронной почте:

Телефон/факс: 8 (3412) 52-81-92

E-mail: GEO@ugc.nivad.ru

Ответственный за выпуск: Г.Г. Фризоргер

Ответы на интересующие вас вопросы по экологическому сопровождению программы уничтожения запасов химического оружия в Удмуртской Республике вы можете получить по телефону или по электронной почте:

Телефон/факс: 8 (3412) 52-81-92

E-mail: GEO@ugc.nivad.ru

Ответственный за выпуск: Г.Г. Фризоргер