ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ЛАБОРАТОРИИ ФИЗИКО–ХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ МИНПРИРОДЫ

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

| Наименование продукции | Код ОКП (код ТН ВЭД) | Определяемая Характеристика, ед.измерения | Диапазон определения | Обозначение документа, устанавливающего требования к определяемым характеристикам | Обозначение (наименование) документа на МВИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые | 91 8543 91 8544 91 8545 91 8543 91 8544 91 8545 | Аммоний-ионы, мг/дм3 | 0,05 – 4,0 | ГОСТ 13273-88 ГОСТ 13273-88 | ГОСТ 23268.10-78 |
|  |  | Бромид-ионы, мг/дм3 | 0,05 –1000 |  | ГОСТ 23268.15-78 |
|  |  | Водородный показатель (рН), ед. pH | 1,00 – 12,00 |  | ГОСТ 26449.1-85 |
|  |  | Гидрокарбонат-ионы, мг/дм3 | 50,0 – 5000 |  | ГОСТ 23268.3-78 |
|  |  | Железо общее, мг/дм3 | 5,0 – 50,0 |  | ГОСТ 23268.11-78 |
|  |  | Иодид-ионы, мг/дм3 | 0,2 – 200,0 |  | ГОСТ 23268.16-78 |
|  |  | Калий, мг/дм3 | 1,0 – 100 |  | ГОСТ 23268.7-78 |
|  |  | Кальций, мг/дм3 | 10 – 20 000 |  | ГОСТ 23268.5-78 |
|  |  | Карбонат-ионы, мг/дм3 | 8,0 – 500,0 |  | ГОСТ 26449.1-85 |
|  |  | Магний, мг/дм3 | 10,0 – 5 000 |  | ГОСТ 23268.5-78 |
|  |  | Натрий, мг/дм3 | 1,0 – 100000 |  | ГОСТ 23268.6-78 |
|  |  | Нитрат-ионы, мг/дм3 | 1,0 – 50,0 |  | ГОСТ 23268.9-78 |
|  |  | Нитрит-ионы, мг/дм3 | 0,5 – 3,0 |  | ГОСТ 23268.8-78 |
|  |  | Окисляемость перманганатная, мгО2/дм3 | 0,5 – 10,0 |  | ГОСТ 23268.12-78 |
|  |  | Сульфат-ионы, мг/дм3 | 4,0 – 5000 |  | ГОСТ 23268.4-78 |
|  |  | Сухой остаток, мг/дм3 | 20 – 300000 |  | ГОСТ 26449.1-85 |
|  |  | Хлорид-ионы, мг/дм3 | 20 – 400000 |  | ГОСТ 23268.17-78 |

Раздел 2. Объекты экологического и санитарно-гигиенического контроля,

мониторинга состояния окружающей природной среды

| Наименование объекта | Определяемая характеристика, ед. измерения | Диапазон определения | Обозначение (наименование) документа на МВИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Вода природная поверхностная и подземная Вода природная поверхностная и подземная Вода природная поверхностная и подземная Вода природная поверхностная и подземная | Азот общий, мг/дм3 | 1,0 – 200 | ПНД Ф 14.1:2.206 -04 |
|  | Алюминий, мг/дм3 | 0,006 – 200 | ПНД Ф 14.1:2:4.161-2000 РД 52.24.377-2008 |
|  | Аммоний-ион, мг/дм3 | 0,05 – 100,0 | ПНД Ф 14.1:2.1-95 ГОСТ 4192-82 |
|  | Барий, мг/дм3 | 0,01 – 1,0 | ГОСТ Р 51309-99 |
|  | Бериллий, мг/дм3 | 0,0001 – 0,01 | ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 ГОСТ Р 51309-99 |
|  | Биохимическое потребление кислорода (БПКn), мгО2/дм3 | 0,5 – 1000 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 |
|  | Бор, мг/дм3 | 0,05 – 10 | ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 |
|  | Ванадий, мг/дм3 | 0,0005 – 0,5 | ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 ГОСТ Р 51309-99 |
|  | Взвешенные вещества, мг/дм3 | 0,5 – 5000 | ПНД Ф 14.1:2.110-97 ПНД Ф 14.1:2:4.254-09 |
|  | Водородный показатель (рН), ед.pH | 1 – 14 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 РД 52.24.495-2005 |
|  | Гидрокарбонат-ионы, мг/дм3 | 10 – 1000 | ПНД Ф 14.2.99-97 |
|  | Железо общее, мг/дм3 | 0,05 – 10,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 ГОСТ 4011-72 |
|  | Жесткость общая, °Ж | 0,10 – 200 | ПНД Ф 14.1:2.98-97 ГОСТ Р 52407-2005 РД 52.24.395-2007 |
|  | Кадмий, мг/дм3 | 0,0001 – 1,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 ГОСТ Р 51309-99 |
|  | Кальций, мг/дм3 | 1,0 – 1000 | РД 52.24.403-2007 |
|  | Карбонат-ионы, мг/дм3 | 1,0 – 100 | РД 52.24.524-2009 |
|  | Кислород растворенный, мг/дм3 | 1,0 – 15,0 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 ПНД Ф 14.1:2.101-97 |
|  | Кремний, мг/дм3 | 0,5 – 15,0 | РД 52.24.433-2005 |
|  | Магний, мг/дм3 | 1,0 – 1000 | РД 52.24.395-2007 |
|  | Марганец, мг/дм3 | 0,001 – 5,0 | РД 52.24.377-2008 ПНД Ф 14.1:2.61-96 ГОСТ Р 51309-99 |
|  | Медь, мг/дм3 | 0,0001 – 1,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 ПНД Ф 14.1:2:4.48-96 ГОСТ Р 51309-99 |
|  | Молибден, мг/дм3 | 0,0001 – 1,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 ГОСТ Р 51309-99 |
|  | Мутность, мг/дм3 ЕМФ | 0,1 – 5,0 1,0 – 100 | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 |
|  | Мышьяк, мг/дм3 | 0,0005 – 5,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 ГОСТ Р 51309-99 |
|  | Нефтепродукты, мг/дм3 | 0,005 – 50 | РД 52.24.476-2007 ПНД Ф 14.1:2:4.5-95 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  | Никель, мг/дм3 | 0,0002 – 25 | ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 РД 52.24.494-2006 ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 ГОСТ Р 51309-99 |
|  | Нитрат-ионы, мг/дм3 | 0,1 – 100 | ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 |
|  | Нитрит-ионы, мг/дм3 | 0,02 – 3,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 |
|  | Перманганатная окисляемость, мгО/дм3 | 0,25 – 100 | ПНД Ф 14.1:2:4.154 -99 |
|  | Поверхностно-активные вещества анионные (АПАВ), мг/дм3 | 0,01 – 100 | ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 ПНД Ф 14.1:2.258-10 |
|  | Ртуть, мг/дм3 | 0,0001 – 0,01 | ПНД Ф 14.1:2:4.260-10 |
|  | Свинец, мг/дм3 | 0,0002 – 15 | ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 ГОСТ Р 51309-99 |
|  | Селен, мг/дм3 | 0,0002 – 0,1 | ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 ГОСТ Р 51309-99 |
|  | Сероводород, мг/дм3 | 0,002 – 4,00 | ПНД Ф 14.1:2.109-97 |
|  | Сульфат-ионы, мг/дм3 | 2,0 – 5000 | РД 52.24.405-2005 РД 52.24.483-2005 ПНД Ф 14.1:2.240-07 |
|  | Сухой остаток, мг/дм3 | 1 – 25000 | ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 ПНД Ф 14.1:2:4.261-10 |
|  | Фенолы, мг/дм3 | 0,0005 – 25,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
|  | Фосфат-ионы, мг/дм3 | 0,05 – 80 | ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 |
|  | Фосфор общий, мг/дм3 | 0,013 – 1000 | ПНД Ф 14.1:2.106-97 ЦВ 3.04.53-2004 МВИ массовой концентрации общего фосфора и фосфора фосфатов в пробах питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом (Центр Исследования и Контроля Воды, свидетельство № 070090 от 27.05.2004 г.) |
|  | Фторид-ионы, мг/дм3 | 0,1 – 5,0 | ПНД Ф 14.1:2.179-02 |
|  | Хлорид-ионы, мг/дм3 | 10,0 – 25000 | ПНД Ф 14.1:2.96-97 ГОСТ 4245-72 |
|  | Химическое потребление кислорода (ХПК), мг/дм3 | 4,0 – 10 000 | ПНД Ф 14.1:2.100-97 ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
|  | Хром общий, мг/дм3 | 0,01 – 1,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.52-96 |
|  | Хром (VI) , мг/дм3 | 0,01 – 1,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.52-96 |
|  | Хром (III) , мг/дм3 | 0,01 – 1,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.52-96 |
|  | Цветность, градус цветности | 5 – 500 | РД 52.24.497-2005 |
|  | Цинк, мг/дм3 | 0,005 – 5 | ПНД Ф 14.1:2:4.60-96 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |
|  | Запах, балл | 0 – 5 | РД 52.24.496-2005 |
|  | Прозрачность, см | 1 – 30 | РД 52.24.496-2005 |
|  | Температура, ˚С | 0 – 50 | РД 52.24.496-2005 |
| Вода питьевая Вода питьевая Вода питьевая Вода питьевая | Алюминий, мг/дм3 | 0,01 – 200 | ПНД Ф 14.1:2:4.161-200 ГОСТ Р 51309-99 |
|  | Аммоний-ион, мг/дм3 | 0,05 – 3,0 | ГОСТ 4192-82 |
|  | Барий, мг/дм3 | 0,01 – 1,0 | ГОСТ Р 51309-99 |
|  | Бериллий, мг/дм3 | 0,0001 – 0,2 | ГОСТ Р 51309-99 |
|  | Биохимическое потребление кислорода (БПКn), мгО2/дм3 | 0,5 – 1000 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 |
|  | Бор, мг/дм3 | 0,05 – 10 | ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 |
|  | Ванадий, мг/дм3 | 0,005 – 0,5 | ГОСТ Р 51309-99 |
|  | Взвешенные вещества, мг/дм3 | 0,5 – 5000 | ПНД Ф 14.1:2:4.254-09 |
|  | Водородный показатель (рН), pH | 1 –14 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 РД 52.24.495-2005 |
|  | Гидрокарбонат-ионы, мг/дм3 | 10 – 1000 | ПНД Ф 14.2.99-97 |
|  | Железо общее, мг/дм3 | 0,05 – 10,0 | ГОСТ 4011-72 ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 |
|  | Жесткость общая, ˚ Ж | 0,1 – 200 | ГОСТ 52407-2005 |
|  | Кадмий, мг/дм3 | 0,0001 – 0,01 | ГОСТ Р 51309-99 |
|  | Кальций, мг/дм3 | 1,0 – 1000 | РД 52.24.403-2007 |
|  | Карбонат-ионы, мг/дм3 | 1,0 – 100 | РД 52.24.524-2009 |
|  | Кислород растворенный, мг/дм3 | 1,0 – 15,0 | ПНД Ф 14.1:2.101-97 ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 |
|  | Кремний, мг/дм3 | 0,5 – 15,0 | РД 52.24.433-2005 |
|  | Магний, мг/дм3 | 1,0 – 1000 | РД 52.24.395-2007 |
|  | Марганец, мг/дм3 | 0,001 – 0,1 | ГОСТ Р 51309-99 ГОСТ 4974-72 |
|  | Медь, мг/дм3 | 0,001 – 1,0 | ГОСТ Р 51309-99 ПНД Ф 14.1:2:4.48-96 |
|  | Молибден, мг/дм3 | 0,001 – 0,2 | ГОСТ Р 51309-99 |
|  | Мутность, мг/дм3 ЕМФ | 0,1 – 5,0 1,0 – 100 | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 ГОСТ 3351-74 |
|  | Мышьяк, мг/дм3 | 0,005 – 0,3 | ГОСТ Р 51309-99 |
|  | Нефтепродукты, мг/дм3 | 0,005 – 50 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 ГОСТ Р 51797-2001 ПНД Ф 14.1:2:4.5-95 |
|  | Никель, мг/дм3 | 0,001 – 4,0 | ГОСТ Р 51309-99 ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 |
|  | Нитрат-ионы, мг/дм3 | 0,1 – 100 | ГОСТ 18826-73 ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 |
|  | Нитрит-ионы, мг/дм3 | 0,003 – 3,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 ГОСТ 4192-82 |
|  | Перманганатная окисляемость, мгО/дм3 | 0,25 – 100 | ПНД Ф 14.1:2:4.154 -99 |
|  | Поверхностно-активные вещества анионные (АПАВ), мг/дм3 | 0,015 – 2,0 | ГОСТ Р 51211-98 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
|  | Полифосфат-ионы, мг/дм3 | 0,010 – 5,0 | ГОСТ 18309-72 |
|  | Ртуть, мг/дм3 | 0,0001 – 0,01 | ГОСТ Р 51212 -98 ПНД Ф 14.1:2:4.260-10 |
|  | Свинец, мг/дм3 | 0,001 – 0,05 | ГОСТ Р 51309-99 |
|  | Селен, мг/дм3 | 0,002 – 0,05 | ГОСТ Р 51309-99 |
|  | Сероводород, мг/дм3 | 0,002 – 4,00 | ПНД Ф 14.1:2.109-97 |
|  | Сульфат-ионы, мг/дм3 | 2,0 – 5000 | ГОСТ 4389-72 ГОСТ Р 52964-2008 |
|  | Сухой остаток, мг/дм3 | 1 – 25000 | ГОСТ 18164-72 ПНД Ф 14.1:2:4.261-10 ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 |
|  | Фенолы, мг/дм3 | 0,0005 – 25,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
|  | Фосфат-ионы, мг/дм3 | 0,05 – 80 | ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 |
|  | Фосфор общий, мг/дм3 | 0,013 – 1000 | ЦВ 3.04.53-2004 МВИ массовой концентрации общего фосфора и фосфора фосфатов в пробах питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом (Центр Исследования и Контроля Воды, свидетельство № 070090 от 27.05.2004 г.) |
|  | Фторид-ионы, мг/дм3 | 0,1 – 5,0 | ПНД Ф 14.1:2.179-02 |
|  | Хлорид-ионы, мг/дм3 | 10 – 25 000 | ГОСТ 4245-72 |
|  | Химическое потребление кислорода (ХПК), мг/дм3 | 5 – 10 000 | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
|  | Хром общий, мг/дм3 | 0,01 – 1,0 | ГОСТ 52962-2008 ПНД Ф 14.1:2:4.52-96 |
|  | Хром (VI), мг/дм3 | 0,01 – 1,0 | РД 52.24.446-2008 ГОСТ Р 52962-2008 ПНД Ф 14.1:2:4.52-96 |
|  | Хром (III), мг/дм3 | 0,01 – 1,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.52-96 ГОСТ Р 52962-2008 |
|  | Цветность, градус цветности | 1 – 70 | ГОСТ Р 52769-2007 |
|  | Цинк, мг/дм3 | 0,001 – 5,0 | ГОСТ Р 51309-99 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 ПНД Ф 14.1:2:4.60-96 |
|  | Вкус, балл | 0 – 5 | ГОСТ 3351-74 |
|  | Запах, балл | 0 – 5 | ГОСТ 3351-74 |
| Вода горячая Вода горячая Вода горячая Вода горячая | Алюминий, мг/дм3 | 0,01 – 200 | ПНД Ф 14.1:2:4.161-200 ГОСТ Р 51309-99 |
|  | Аммоний-ион, мг/дм3 | 0,05 – 3,0 | ГОСТ 4192-82 |
|  | Барий, мг/дм3 | 0,01 – 1,0 | ГОСТ Р 51309-99 |
|  | Бериллий, мг/дм3 | 0,0001 – 0,2 | ГОСТ Р 51309-99 |
|  | Биохимическое потребление кислорода (БПКn), мгО2/дм3 | 0,5 – 1000 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 |
|  | Бор, мг/дм3 | 0,05 – 10 | ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 |
|  | Ванадий, мг/дм3 | 0,005 – 0,5 | ГОСТ Р 51309-99 |
|  | Взвешенные вещества, мг/дм3 | 0,5 – 5000 | ПНД Ф 14.1:2:4.254-09 |
|  | Водородный показатель (рН), ед.рН | 1 – 14 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 РД 52.24.495-2005 |
|  | Гидрокарбонат-ионы, мг/дм3 | 10 – 1000 | ПНД Ф 14.2.99-97 |
|  | Железо общее, мг/дм3 | 0,05 – 10,0 | ГОСТ 4011-72 ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 |
|  | Жесткость общая, ˚Ж | 0,1 – 200 | ГОСТ 52407-2005 |
|  | Кадмий, мг/дм3 | 0,0001 – 0,01 | ГОСТ Р 51309-99 |
|  | Кальций, мг/дм3 | 1,0 – 1000 | РД 52.24.403-2007 |
|  | Карбонат-ионы, мг/дм3 | 1,0 – 100 | РД 52.24.524-2009 |
|  | Кислород растворенный, мг/дм3 | 1,0 – 15,0 | ПНД Ф 14.1:2.101-97 |
|  | Кремний, мг/дм3 | 0,5 – 15,0 | РД 52.24.433-2005 |
|  | Магний, мг/дм3 | 1,0 – 1000 | РД 52.24.395-2007 |
|  | Марганец, мг/дм3 | 0,001 – 0,1 | ГОСТ Р 51309-99 ГОСТ 4974-72 |
|  | Медь, мг/дм3 | 0,001 – 1,0 | ГОСТ Р 51309-99 ПНД Ф 14.1:2:4.48-96 |
|  | Молибден, мг/дм3 | 0,001 – 0,2 | ГОСТ Р 51309-99 |
|  | Мутность, мг/дм3 ЕМФ | 0,1 – 5,0 1,0 – 100 | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 ГОСТ 3351-74 |
|  | Мышьяк, мг/дм3 | 0,005 – 0,3 | ГОСТ Р 51309-99 |
|  | Нефтепродукты, мг/дм3 | 0,005 – 50 | ПНД Ф 14.1:2:4.5-95 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 ГОСТ Р 51797-2001 |
|  | Никель, мг/дм3 | 0,001 – 4,0 | ГОСТ Р 51309-99 ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 |
|  | Нитрат-ионы, мг/дм3 | 0,1 – 100 | ГОСТ 18826-73 ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 |
|  | Нитрит-ионы, мг/дм3 | 0,003 – 3,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 ГОСТ 4192-82 |
|  | Перманганатная окисляемость, мгО/дм3 | 0,25 – 100 | ПНД Ф 14.1:2:4.154 -99 |
|  | Поверхностно-активные вещества анионные (АПАВ), мг/дм3 | 0,015 – 2,0 | ГОСТ Р 51211-98 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
|  | Полифосфат-ионы, мг/дм3 | 0,010 – 5,0 | ГОСТ 18309-72 |
|  | Ртуть, мг/дм3 | 0,0001 – 0,01 | ГОСТ Р 51212 -98 ПНД Ф 14.1:2:4.260-10 |
|  | Свинец, мг/дм3 | 0,001 – 0,05 | ГОСТ Р 51309-99 |
|  | Селен, мг/дм3 | 0,002 – 0,05 | ГОСТ Р 51309-99 |
|  | Сероводород, мг/дм3 | 0,002 – 4,00 | ПНД Ф 14.1:2.109-97 |
|  | Сульфат-ионы, мг/дм3 | 2,0 – 5000 | ГОСТ 4389-72 ГОСТ Р 52964-2008 |
|  | Сухой остаток, мг/дм3 | 1 – 25000 | ГОСТ18164-72 ПНД Ф 14.1:2:4.261-10 ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 |
|  | Фенолы, мг/дм3 | 0,0005 – 25,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
|  | Фосфат-ионы, мг/дм3 | 0,05 – 80 | ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 |
|  | Фосфор общий, мг/дм3 | 0,013 – 1000 | ЦВ 3.04.53-2004 МВИ массовой концентрации общего фосфора и фосфора фосфатов в пробах питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом (Центр Исследования и Контроля Воды, свидетельство № 070090 от 27.05.2004 г.) |
|  | Фторид-ионы, мг/дм3 | 0,1 – 5,0 | ПНД Ф 14.1:2.179-02 |
|  | Хлорид-ионы, мг/дм3 | 10 – 25000 | ГОСТ 4245-72 |
|  | Химическое потребление кислорода (ХПК), мг/дм3 | 5 – 10000 | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
|  | Хром общий, мг/дм3 | 0,01 – 1,0 | ГОСТ 52962-2008 ПНД Ф 14.1:2:4.52-96 |
|  | Хром (VI), мг/дм3 | 0,01 – 1,0 | РД 52.24.446-2008 ГОСТ Р 52962-2008 ПНД Ф 14.1:2:4.52-96 |
|  | Хром (III), мг/дм3 | 0,01 – 1,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.52-96 ГОСТ Р 52962-2008 |
|  | Цветность, градус цветности | 1 – 70 | ГОСТ Р 52769-2007 |
|  | Цинк, мг/дм3 | 0,005 – 5,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 ПНД Ф 14.1:2:4.60-96 |
|  | Запах, балл | 0 – 5 | ГОСТ 3351-74 |
| Вода сточная, ливневая, талая (в том числе очищенная) Вода сточная, ливневая, талая (в том числе очищенная) Вода сточная, ливневая, талая (в том числе очищенная) | Азот общий, мг/дм3 | 1,0 – 200 | ПНД Ф 14.1:2.206-04 |
|  | Алюминий, мг/дм3 | 0,006 – 200 | ПНД Ф 14.1:2:4.161-2000 РД 52.24.377-2008 |
|  | Аммоний-ион, мг/дм3 | 0,05 – 100,0 | ПНД Ф 14.1:2.1-95 |
|  | Бериллий, мг/дм3 | 0,0002 – 0,01 | ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 |
|  | Биохимическое потребление кислорода (БПКn), мгО2/дм3 | 0,5 – 1000 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 |
|  | Ванадий, мг/дм3 | 0,005 – 10 | ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 |
|  | Взвешенные вещества, мг/дм3 | 0,5 – 5000 | ПНД Ф 14.1:2.110-97 ПНД Ф 14.1:2:4.254-09 |
|  | Водородный показатель, ед. рН | 1 – 14 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
|  | Железо общее, мг/дм3 | 0,05 – 10,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 |
|  | Жесткость общая, ° Ж | 0,1 – 200 | ПНД Ф 14.1:2.98-97 |
|  | Кадмий, мг/дм3 | 0,0001 – 10 | ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 |
|  | Кальций, мг/дм3 | 1,0 – 1000 | РД 52.24.403-2007 |
|  | Карбонат-ион, мг/дм3 | 1,0 – 100 | РД 52.24.524-2009 |
|  | Кислород растворенный, мг/дм3 | 1,0 – 15,0 | ПНД Ф 14.1:2.101-97 ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 |
|  | Магний, мг/дм3 | 1,0 – 1000 | РД 52.24.395-2007 |
|  | Марганец, мг/дм3 | 0,001 – 5,0 | РД 52.24.377-2008 ПНД Ф 14.1:2.61-96 |
|  | Медь, мг/дм3 | 0,0001 – 100 | ПНД Ф 14.1:2.48-96 ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 |
|  | Молибден, мг/дм3 | 0,001 – 5 | ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 |
|  | Мутность, мг/дм3 ЕМФ | 0,1 – 5,0 1,0 – 100 | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 |
|  | Мышьяк, мг/дм3 | 0,005 – 5 | ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 |
|  | Нефтепродукты, мг/дм3 | 0,005 – 50 | ПНД Ф 14.1:2:4.5-95 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 РД 52.24.476-2007 |
|  | Никель, мг/дм3 | 0,002 – 25 | ПНД Ф 14.1.46-96 ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 |
|  | Нитрат-ионы, мг/дм3 | 0,1 – 100 | ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 |
|  | Нитрит-ионы, мг/дм3 | 0,02 – 3,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 |
|  | Перманганатная окисляемость, мгО/дм3 | 0,25 – 100 | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 |
|  | Поверхностно-активные вещества анионные (АПАВ), мг/дм3 | 0,01 – 100 | ПНД Ф 14.1:2.258-10 ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 |
|  | Ртуть, мг/дм3 | 0,0002 – 0,1 | ПНД Ф 14.1:2:4.260-10 |
|  | Свинец, мг/дм3 | 0,002 – 15 | ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 |
|  | Селен, мг/дм3 | 0,002 – 0,1 | ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 |
|  | Сероводород, мг/дм3 | 0,002 – 4,00 | ПНД Ф 14.1:2.109-97 |
|  | Сульфат-ионы, мг/дм3 | 2,0 – 5000 | РД 52.24.483-2005 РД 52.24.405-2005 ПНД Ф 14.1:2.240-07 |
|  | Сухой остаток, мг/дм3 | 1 – 25000 | ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 ПНД Ф 14.1:2:4.261-10 |
|  | Фенолы, мг/дм3 | 0,0005 – 25,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
|  | Фосфат-ионы, мг/дм3 | 0,05 – 80 | ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 |
|  | Фосфор общий, мг/дм3 | 0,04 – 1000 | ПНД Ф 14.1:2.106-97 ЦВ 3.04.53-2004 МВИ массовой концентрации общего фосфора и фосфора фосфатов в пробах питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом (Центр Исследования и Контроля Воды, свидетельство № 070090 от 27.05.2004 г.) |
|  | Фторид-ионы, мг/дм3 | 0,1 – 5,0 | ПНД Ф 14.1:2.179-02 |
|  | Химическое потребление кислорода (ХПК), мг/дм3 | 4,0 – 10 000 | ПНД Ф 14.1:2.100-97 ПНД Ф 14.1:2.:4.190-03 |
|  | Хлорид-ионы, мг/дм3 | 10 – 100 000 | ПНД Ф 14.1:2.96-97 ЦВ 2.07.05-01 «А» МВИ массовой концентрации хлорид-ионов в пробах сточных вод аргентометрическим методом (Центр Исследования и Контроля Воды, свидетельство № 070073 от 08.07.2002 г.) |
|  | Хром общий, мг/дм3 | 0,01 – 1,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.52-96 |
|  | Хром (III), мг/дм3 | 0,01 – 1,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.52-96 |
|  | Хром (VI), мг/дм3 | 0,01 – 1,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.52-96 |
|  | Цинк, мг/дм3 | 0,005 – 5,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.60-96 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |
| Почвы, грунты, донные отложения, осадки (илы) очистных сооружений Почвы, грунты, донные отложения, осадки (илы) очистных сооружений | Азот аммонийный, мг/кг | 20 – 2000 | ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.30-02 |
|  | Азот нитратов, мг/кг | 0,23 – 100 | ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.67-10 |
|  | Азот нитритов, мг/кг | 0,037 – 50 | ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.51-08 |
|  | Алюминий, ммоль/100 г почвы мг/кг | 0,05 – 5,0 5,0 – 50000 | ГОСТ 26485-85 М-МВИ-80-2008 МВИ массовой доли элементов в пробах почв, грунтов и донных отложениях методами атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной спектрометрии (ООО «Мониторинг», свидетельство № 242/47-2008 от 04.06.2008г.) |
|  | Бериллий, мг/кг | 0,50 – 1000 | М-МВИ-80-2008 |
|  | Бикарбонат-ионы, ммоль/100 г почвы | 0,10 – 10,0 | ГОСТ 26424-85 |
|  | Ванадий, мг/кг | 5,0 – 1000 | М-МВИ-80-2008 |
|  | Водородный показатель, ед. рН | 1 – 14 | ГОСТ 26483-85 ГОСТ 26423-85 |
|  | Железо, мг/кг | 0,05 – 5000 | М-МВИ-80-2008 |
|  | Кадмий, мг/кг | 0,05 – 1000 | М-МВИ-80-2008 |
|  | Кальций (обменный), ммоль/100 г почвы | 0,1 – 10,0 | ГОСТ 26487-85 |
|  | Карбонат-ионы, ммоль/100 г почвы | 0,10 – 10,0 | ГОСТ 26424-85 |
|  | Кобальт, мг/кг | 0,5 – 1000 | М-МВИ-80-2008 |
|  | Кремний, мг/кг | 0,5 – 10000 | М-МВИ-80-2008 |
|  | Магний (обменный), ммоль/100 г почвы | 0,1 – 10,0 | ГОСТ 26487-85 |
|  | Марганец, мг/кг | 0,5 – 5000 | М-МВИ-80-2008 |
|  | Медь, мг/кг | 0,5 – 1000 | М-МВИ-80-2008 |
|  | Молибден, мг/кг | 1,0 – 1000 | М-МВИ-80-2008 |
|  | Мышьяк, мг/кг | 0,05 – 1000 | М-МВИ-80-2008 |
|  | Нефтепродукты, мг/кг | 50 – 100000 | ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 |
|  | Никель, мг/кг | 0,5 – 1000 | М-МВИ-80-2008 |
|  | Ртуть, мг/кг | 0,005 – 1000 | М-МВИ-80-2008 |
|  | Свинец, мг/кг | 0,5 – 1000 | М-МВИ-80-2008 |
|  | Селен, мг/кг | 0,5 – 1000 | М-МВИ-80-2008 |
|  | Сульфат-ион, мг/кг | 20 – 5000 | ГОСТ 26426-85 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.53-08 |
|  | Таллий, мг/кг | 0,5 – 1000 | М-МВИ-80-2008 |
|  | Титан, мг/кг | 5,0 – 5000 | М-МВИ-80-2008 |
|  | Фосфат-ионы (кислоторастворимые), мг/кг | 25 – 500 | ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.52-08 |
|  | Хлорид-ион, мг/кг | 10 – 100000 | ГОСТ 26425-85 ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.28-02 |
|  | Хром, мг/кг | 0,5 – 1000 | М-МВИ-80-2008 |
|  | Цинк, мг/кг | 0,5 – 1000 | М-МВИ-80-2008 |
| Отходы производства и потребления Коды по ФККО: 300 000 00 00 00 0; 500 000 00 00 00 0; 900 000 00 00 00 0 | Азот аммонийный, мг/кг | 20 – 2000 | ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.30-02 |
|  | Азот нитратов, мг/кг | 0,23 – 100 | ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.67-10 |
|  | Азот нитритов, мг/кг | 0,037 – 50 | ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.51-08 |
|  | Водородный показатель, ед. рН | 1 – 14 | ГОСТ 26483-85 ГОСТ 26423-85 |
|  | Нефтепродукты, мг/кг | 50 – 100000 | ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 ПНД Ф 14.1:2:4.5-95 |
|  | Сульфат-ион, мг/кг | 20,0 – 5000 | ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.53-08 |
|  | Фосфат-ионы (кислоторастворимые), мг/кг | 25 – 500 | ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.52-08 |
|  | Хлорид-ион, мг/кг | 10 – 100000 | ГОСТ 26425-85 ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.28-02 |

Раздел 3 Объекты качественного анализа, идентификации

| Наименование объекта качественного анализа, идентификации | Цель исследования, показатели (группы показателей), по которым идентифицируется объект | Наименование метода качественного анализа, идентификации, обозначение НД на МВИ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые | Определение органолептических показателей | ГОСТ 23268.1-91 |

Раздел 4. Отбор проб и пробоподготовка

| Наименование объекта | Вид выполняемых работ | Обозначение (наименование) документа, регламентирующего отбор и подготовку пробы |
| --- | --- | --- |
| Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые | Отбор проб | ГОСТ 23268.0-91 |
| Вода природная поверхностная и подземная | Отбор проб | ГОСТ Р 51592-2000 ГОСТ 17.1.5.05-85 ГОСТ 17.1.5.04-81 |
| Вода питьевая | Отбор проб | ГОСТ Р 51593-2000 ГОСТ Р 51592-2000 |
| Вода горячая | Отбор проб | ГОСТ Р 51592-2000 |
| Вода сточная, ливневая, талая (в том числе очищенная) | Отбор проб | ПНД Ф 12.15.1-08 ГОСТ Р 51592-2000 |
| Почвы, грунты, донные отложения, осадки (илы) очистных сооружений | Отбор проб | ГОСТ 17.4.3.01-80 ГОСТ 28168-89 ГОСТ 17.4.4.02-84 ГОСТ 17.1.5.01-80 ПНД Ф 12.1:2.2.2:2.3.2-03 |
| Отходы производства и потребления | Отбор проб | ПНД Ф 12.4.2.1-99 |