ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 2/2011

Региональный центр системы

государственного экологического контроля и мониторинга

по хранению и уничтожению химического оружия

по Удмуртской Республике (РЦ СГЭК и М по УР)

Информация

об экологическом состоянии природной среды при хранении и уничтожении ХО

на 1208 объекте УХО в п.Кизнер и 1203 объекте УХО г. Камбарка за февраль 2011г.

по данным лабораторий объекта, регионального центра,

основного водозабора города  и Удмуртского ЦГМС

Воздушная среда

В феврале 2011г. в Камбарском районе преобладали ветра переменного направления, которые наблюдались 19 дней (68%); по 3 дня  (по 11%) наблюдались ветра северо-восточного и северо-западного направлений, 2 дня (7%) – юго-западного и 1 день (3%) – юго-восточного направления. Ветер в направлении г. Камбарка со стороны  объекта  по УХО (в секторе от  80° до 130°, т.е. северо-восточный, восточный и юго-восточный) наблюдался 4 дня (14%). В противоположном направлении (в направлении объекта УХО со стороны г. Камбарка, т.е. южный, юго-западный и западный) – 2 дня (7%).

Максимальная скорость ветра была 3 февраля и составила 4,4 м/с; 18 дней в феврале месяце (1, 2, 7, 9, 11 и с 16 по 28 числа) наблюдался полный штиль (0,0 м/с). Средняя скорость ветра была на уровне  0,3÷2,5 м/с.

Вертикальная устойчивость атмосферы за отчетный период характеризовалась преимущественно изотермическими процессами, которые наблюдались в течение 16 дней (57%). Инверсия наблюдалась 9 дней (32%). Конвекционные процессы в течение месяца зафиксированы 3 раза – 6,7 и 8 февраля (11%).

В    течение    отчетного    периода  температура   атмосферного   воздуха   держалась   на   уровне

-10,5÷-25,2 0С днем и -15,4÷-33,5 0С ночью. Максимальная температура месяца составила - 5,5 0С и была зарегистрирована 5 февраля, минимальная температура составила -33,5 0С и была зарегистрирована 19 февраля. В целом февраль был малоснежным.

Превышений установленных нормативов содержания контролируемых показателей общепромышленного загрязнения в атмосферном воздухе в феврале 2011г. зарегистрировано не было.

Районы расположения объектов по ХХО и УХО на территории УР находятся в зоне ультрафиолетового комфорта, где недостаток ультрафиолетовых лучей отмечается только в течение 2-х месяцев (с середины ноября  до середы января). За год отмечается примерно 1840 часов солнечного сияния. Способность разложения в атмосфере вредных примесей под воздействием ультрафиолетовой радиации оценена как благоприятная. Число часов солнечного сияния в феврале 2011 г.  составило около 268 ч. 51 мин. (при условии, что освещенность земной поверхности прямыми лучами солнца, не закрытого плотными облаками, продолжалась в течение всего светового дня).

Вывод.  Большую часть периода наблюдений природно-климатические условия (ветер, температура, вертикальная устойчивость атмосферы) способствовали  нормальному рассеиванию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Превышений ПДК по специфическим загрязнителям  (люизит, мышьяк, бензапирен, свинец) не зафиксировано.

Водная среда

Лабораторией основного водозабора г.Камбарка проводится отбор и анализ проб воды из пруда (источника водоснабжения) и очищенной воды (из резервуара чистой воды) и их анализ. В феврале 2011 г. по результатам количественного химического анализа прудовая вода не соответствовала установленным СанПиН 2.1.4.1074-01 нормативам по двум показателям – содержанию марганца и железа общего, установленные нормативы по которым были превышены в 1,5 и 2,1 раза соответственно. Кроме того, вода из источника водоснабжения обладала повышенной цветностью, в незначительном количестве в ней обнаружены споры сульфидредуцирующих клостридий. Пробы очищенной воды соответствовали требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по всем контролируемым показателям.

Бактериологический анализ 47 проб показал, что требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 соответствовали все пробы воды, кроме одной пробы, отобранной в феврале из пруда.

Качество питьевой воды хорошее.

По данным  лаборатории ГКОС г. Камбарка содержание мышьяка в пробах, отобранных из пруда и воды очищенной (из резервуара чистой воды), в феврале месяце, было значительно ниже установленных нормативов.

За отчетный месяц объем сточных вод, сбрасываемых в р. Кама с очистных сооружений, составил 22 848 м3.

Данные центральной экоаналитической лаборатории РЦСГЭКиМ по УР

Объект  1203 г.Камбарка:

В феврале 2011г. в рамках государственного экологического контроля и мониторинга (ГЭКиМ) объекта 1203 УХО г. Камбарка отобрано 15 проб снежного покрова, 4 пробы воды природной поверхностной и 1 проба воды сточной; выполнен КХА отобранных проб (всего 370 компонентоопределений).

Анализ проб воды природной поверхностной выявил превышение содержания железа общего в точках № 68 и № 75, концентрации которого превышали установленный норматив (ПДК для воды водоемов рыбохозяйственного назначения) в 1,15 и 1,55 раз, соответственно.

Объект 1208 п.Кизнер:

В феврале 2011г. в рамках государственного экологического контроля и мониторинга (ГЭКиМ) строящегося объекта 1208 УХО п. Кизнер отобрано 12 проб снежного покрова, 1 проб воды природной поверхностной и 1 пробы воды сточной в ЗЗМ объекта и выполнено 316 компонентоопределений.

Анализ проб снежного покрова выявил повышенное содержание марганца в точке №40, концентрация которого составила 0,052 мг/кг, что в 5,2 раз превышает установленные  нормативы (ПДК и ОБУВ для воды водоемов рыбохозяйственного назначения).

В пробе воды сточной (контрольная точка № 25) были обнаружены превышения установленных нормативов по 9 показателям: по нефтепродуктам – 180; по аммонию – в 128 раза; по БПК5 – в 93 раза; по ХПК – в 40 раз; по взвешенным веществам – в  27,3 раз; по  фосфатам – 21,7 раза; по железу общему – в 5,7 раза; по хлоридам – 1,25; сухой остаток – в 1,02 раза.

Содержание остальных специфических и общепромышленных загрязняющих веществ, проверенных согласно порядка и перечня показателей мониторинга, находилось на уровне значительно ниже установленных нормативов.

Данные лаборатории биомониторинга и биотестирования РЦСГЭКиМ по УР

Лабораторией  в феврале 2011 г.  в  рамках  проведения  ГЭКиМ объектов  по ХУХО в г. Камбарке и п. Кизнер протестировано 44 проб, в том числе: 15 проб снежного покрова, 4 пробы воды природной поверхностной  и  1  проб  воды  сточной  с  СЗМ и ЗЗМ объекта 1203 г. Камбарка; с  ЗЗМ  объекта  1208

п. Кизнер - 12 проб снежного покрова, 1 - воды поверхностной и 1 - воды сточной. Всего было проведено 83 биотеста.

Результаты биотестирования выявили, что проба снежного покрова точки № 19 и проба воды поверхностной точки № 26 ЗЗМ строящегося объекта 1208 УХО п. Кизнер оказали токсическое действие на тест-объекты «Chlorella vulgaris» и «Эколюм» (бактерии).

Все остальные пробы обладали допустимой степенью токсичности для тест-объектов или не оказали на них токсического воздействия.

Информационные мероприятия

По запросу Управления конвенциональных проблем администрации Правительства Кировской области представлена полная информация о проводимом экологическом мониторинге в пределах ЗЗМ объекта УХО 1208 п. Кизнер на территории, относящейся к Кировской области.

Подготовлен годовой отчет о результатах ГЭКиМ объектов УХО 1203 и 1208 за 2010 г. по запросу Минстроя УР.

16 февраля 2011 г. – участие и выступление руководителя РЦ СГЭКиМ по УР Г.Г. Фризоргера на коллегии, проводимой Росприроднадзором по УР.

18 февраля 2011 г. - участие руководителя РЦ СГЭКиМ по УР Г.Г. Фризоргера на коллегии Минприроды УР.

Объект 1203 г. Камбарка

В феврале 2011г. на объекте проводились  регламентно-профилактические работы и продолжались работы по утилизации (сжиганию) конденсата, полученного от выпаривания реакционных масс.

Всего за время работы объекта 1203 в г.Камбарка подвергся детоксикации  весь хранившийся на нем люизит (6 349 000 кг),  получено 10 679 366 кг сухих солей  в  гранулах. В поселок Горный Саратовской области за весь период отправлены все 10 679 366 кг (или 237 вагон) сухих солей в гранулах.

Объект 1208 п. Кизнер

В настоящее время промышленная зона будущего объекта 1208 УХО п. Кизнер находится в стадии строительства. Ориентировочная дата пуска первой очереди объекта – I квартал 2012 г.

# Text boxes

Ответы на интересующие вас вопросы по экологическому сопровождению программы уничтожения запасов химического оружия в Удмуртской Республике вы можете получить по телефону или по электронной почте:

Телефон/факс: 8 (3412) 52-81-92

E-mail: GEO@ugc.nivad.ru

Ответственный за выпуск: Г.Г. Фризоргер

Ответы на интересующие вас вопросы по экологическому сопровождению программы уничтожения запасов химического оружия в Удмуртской Республике вы можете получить по телефону или по электронной почте:

Телефон/факс: 8 (3412) 52-81-92

E-mail: GEO@ugc.nivad.ru

Ответственный за выпуск: Г.Г. Фризоргер