Расширение области аккредитации

Центральной экоаналитической лаборатории РЦ СГЭКМ ОХ УХО УР

при проведении инспекционного контроля в 2010 г.

| Наименование объекта | Определяемая характеристика | Обозначение (наименование) документа на МВИ | Диапазон определения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Воды природные (поверхностные, подземные) |  |  |  |
|  | О-изобутилметилфосфонат | МВИ 031-02-249-07 | От 0,1 до 10,0 мг/дм3 |
|  | Кальций | ПНД Ф 14.1:2.95-97 | От 1,0 до 100 мг/дм3 |
|  | Гидрокарбонаты | ПНД Ф 14.2.99-97 | От 10 до 500 мг/дм3 |
|  | магний |  |  |
| 2.Вода сточная | Фосфор общий | МВИ 031-02-208-06 | От 0,02 до 20 мг/дм3 |
|  | О-изобутилметилфосфонат | МВИ 031-02-249-07 | От 0,1 до 10,0 мг/дм3 |
|  | Кальций | ПНД Ф 14.1:2.95-97 | От 1,0 до 100 мг/дм3 |
|  | Гидрокарбонаты | ПНД Ф 14.2.99-97 | От 10 до 500 мг/дм3 |
|  | магний |  |  |
|  | Азот-общий |  |  |
| 3.Почвы, донные отложения, иловые осадки, грунты | О-изобутилметилфосфонат | МВИ 031-03-248-07 | От 0,1 до 50,0 мг/кг |
|  | Удельная электрическая проводимость | ГОСТ 26423-85 | от 0,1 до. 0,3 мСм/см |
|  | Плотный остаток водной вытяжки | ГОСТ 26423-85 | от 0,1 до 1,0% |
|  | Показатель водородный (рН) | ГОСТ 26423-85 | от 1,0 до 14,0 ед. рН |
| 4. Промышленные выбросы | Зарин | МВИ 031-01-302-08 | От 1,0∙10-6 до 3,0∙10-3 |
|  | Зоман | МВИ 031-01-303-08 | От 1,0∙10-6 до 3,0∙10-3 |
|  | О-изобутилметилфосфонат | МВИ 031-01-247-07 | От 0,5 до 50,0 мг/м3 |
|  | Фтористый водород | Методика № 26 | От 0,03 до 50 мг/м3 |
| 5.воздух рабочей зоны | Азота (II) оксид | от 0,016 до 0,94 мг/м3 | РД 52.04.186-89, с. 108 |
|  | Азота (IV) оксид | от 0,02 до 1,40 мг/м3 | РД 52.04.186-89, с. 104 |
|  | Серы (IV) оксид | от 0,04 до 5,0 мг/м3 | РД 52.04.186-89, с. 183 |
|  | Сероводород | РД 52.04.186-89 | От 0 до 50 мг/м3 |
|  | Углеводороды предельные С1-С10, непредельные углеводороды С2-С5 , и ароматические углеводороды | от 0,2 до 1000 мг/м3 | ПНД Ф 13.1:2:3.25-99 , издание 2005 г. |
|  | Фосфора (V) соединения (фосфорный ангидрид и фосфорная кислота) | от 0,0005 до 0,015 мг/м3 | РД 52.04.186-89, с. 132 |
|  | Хром (VI) | от 0,0004 до 0,0015 мг/м3 | РД 52.04.186-89, с. 169 |
| 5. Атмосферный воздух | О-изобутилметилфосфонат | МВИ 031-01-246-07 | От 0,01 до 0,50 мг/м3 |
|  | Фтористый водород | МУ 2246-80 | От 0,003 до 1,6мг/м3 |
|  | Углерода оксид | РД 52.04.186-89 | От 0 до 120 мг/м3 |
|  | Диоксид серы | РД 52.04.186-89 | От 0 до 45 мг/м3 |
|  | Сероводород | РД 52.04.186-89 | От 0 до 50 мг/м3 |

Заведующий  ЦЭАЛ    					   Н.Д. Смолина